Software Visão Estéreo

Especificações de Hardware

Para o desenvolvimento do software de Visão Estéreo, estão sendo utilizados duas câmeras Basler Gigabit Ethernet acA2500-14gc[1], com resoluções de 2590x1942.
As câmeras estão conectadas a um switch HP 1910-8G-PoE+ (180W)(JG350A)[2] através de cabos de rede categoria 6.
O switch conecta-se no controlador Ethernet Intel 82579V Gigabit Network Connection[3] do computador, como ilustra a Figura 1.

[Figura 1]

Configurações de Hardware e Parâmetros de Rede

O controlador Ethernet foi configurado para formar uma rede dos dispositivos envolvidos no software de Visão Estéreo.

Para identificar as câmeras na rede foi utilizado o software IpConfigurator do fabricante Basler, ilustrado na Figura 2.
[Figura 2]

O switch pôde ser configurado através de uma interface web disponível pelo fabricante.
[Figura 3]

Os seguintes endereços IP foram atribuídos aos dispositivos:

Dispositivo	Endereço IP
Controlador Ethernet / Intel 82579V Gigabit Network Connection	169.254.8.110
Switch HP 1910-8G-PoE+ (180W)(JG350A)	169.254.8.111
Câmera 1 Basler Gigabit Ethernet acA2500-14gc	169.254.8.100
Câmera 2 Basler Gigabit Ethernet acA2500-14gc	169.254.8.102

Desta forma, foi possível utilizar o software do fabricante PylonViewer para obter a visão das câmeras.
[Figura 4]

As configurações de fábrica não são suficientes para que as câmeras operem com seu melhor desempenho de 14,6 quadros por segundo.
Os seguintes ajustes foram realizados que isto fosse possível:

1. Aumento do Maximum Tranmission Unit (MTU) do controlador Ethernet para 8192 bytes no Linux e 9000 bytes no Windows. Desta forma as câmeras conseguem enviar o quadro capturado em um só pacote, evitando a fragmentação e aumentando a vazão de dados. O aumento do MTU também é conhecido como “Jumbo Frames”.
2. Aumento do buffer de recepção do controlador Ethernet para seu tamanho máximo, permitindo que o controlador enfileire um número maior de quadros aumentando a vazão de dados.
3. Aumento da prioridade do processo de visualição das câmeras para prioridade de tempo real.
4. Redução da frequência de interrupções da CPU a partir do controlador Ethernet, permitindo que o processo de visualição das câmeras seja escalonado mais vezes e consequentemente aumentando a frequência do processamento das imagens.

Com estes ajustes foi possível atingir o máximo desempenho das câmeras, mas com apenas uma câmera sendo acionada por vez pelo software de visualização.

Como as duas câmeras estão conectadas a um switch, este tornou-se um ponto de encontro dos pacotes enviados pelas câmeras. Essa situação não é considerada nas configurações de fábrica, e ao acionar as duas câmeras simultaneamente no software de visualização, os pacotes estavam colidindo no switch ocasionando em perda e corrupção de pacotes.

Para solucionar este problema, foi necessário configurar mais dois parâmetros de rede: inter-packet delay (atraso entre pacotes) e frame transmission delay (atraso de transmissão de quadro), com a intenção de sincronizar o envio dos pacotes das câmeras para o switch levando em consideração o tempo para formar a captura de uma imagem na câmera e o tempo necessário para transmiti-la no link, evitando assim a colisão dos pacotes no switch.

O documento do fabricante explica detalhadamente como realizar os cálculos necessários para determinar os valores desses parâmetros de atraso, que dependem da resolução da imagem, do formato dos pixels e da taxa de transmissão da rede.
Com a resolução da imagem sendo de 2590x1942 (5.029.780 pixels), utilizando 1 byte por pixel (Mono-8 com filtro Bayer GB 8) e numa rede Gigabit Ethernet onde são necessários 0,008 microssegundos para transmitir 1 byte (essa relação é conhecida como “tick”), no Linux foi determinado o valor constante de 8192 ticks para o IPD (Inter-Packet Delay) e o valor incial de 4096 ticks para o FTD (Frame Transmission Delay); no Windows foi definido o valor constante de 9018 ticks para o IPD e o valor inicial de 6233 ticks para o FTD.
O valor do FTD é multiplicado pelo índice da câmera, formando assim um pipeline e sincronizando o envio dos pacotes ao switch. Por exemplo: câmera 1 com FTD 4096, câmera 2 com FTD 4096 x 2, e assim sucessivamente. Todas possuem o mesmo valor de IPD.
Os valores variam de acordo com o Sistema Operacional pois cada um interage com os pacotes de um jeito, mas o software de visualização obteve o mesmo desempenho em ambos os Sistemas Operacionais (12,4 a 12,6 quadros por segundo para cada câmera operando simultaneamente).

Finalmente as câmeras foram configuradas e puderam ser acionadas simultaneamente pelo software de visualização do fabricante, podendo assim ser iniciado o desenvolvimento de um software próprio para identificação e alinhamento dos alvos do projeto AGE-PETROBRAS.

Desenvolvimento do Software de Visão Estéreo

Nesta primeira etapa, foi desenvolvido apenas a captura simultânea das imagens das câmeras utilizando o SDK (Software Development Kit) fornecido pelo fabricante, Pylon SDK.
Foi utilizado a versão C++ da API (Application Programming Interface) e o programa CMake para gerar os arquivos de compilação do software, tornando-o portável entre os diversos Sistemas Operacionais. O software foi compilado e executado tanto no Windows como no Linux, e obteve a mesma performance.

As imagens capturadas pelas câmeras estão sendo exibidas em janelas da biblioteca OpenCV (Open Computer Vision).
Para isto, é necessário construir um objeto da classe Mat a partir dos bytes provenientes das câmeras, consequentemente gerando um custo adicional de processamento.
O OpenCV foi escolhido pois também será utilizado para realizar a calibração das câmeras.

Foi possível notar num primeiro momento que o software desenvolvido tinha um atraso maior para exibir a imagem capturada em relação ao software PylonViewer do fabricante, pois no software do fabricante não existe a necessidade de copiar os bytes para outra estrutura de dados.
Ao calcular o tempo de processamento necessário para copiar os bytes para a estrutura Mat, foi somado este tempo em ticks ao FTD de cada câmera. O atraso na exibição da imagem foi anulado, mas a taxa de quadros por segundo também foi reduzida.
Este é o principal trade-off do software desenvolvido: quanto maior o tempo de processamento da imagem, menor a taxa de quadros por segundo.
É um fato importante para processar as imagens em tempo real e uma motivação para otimizar os algoritmos de detecção dos alvos utilizando OpenCL, que também tem um custo de processamento e que também deve ser somado ao FTD de cada câmera.

Conclusões

Ao utilizar câmeras Gigabit Ethernet, os parâmetros de rede são fundamentais para que as câmeras operem conforme o esperado.

Quando mais de uma câmera estão conectadas a um mesmo ponto de encontro, é necessário sincronizá-las formando um pipeline para evitar colisão e corrupção dos dados. No caso de câmeras Gigabit Ethernet, isso pode ser feito ajustando os parâmetros de atraso entre pacotes (IPD) e atraso de transmissão de quadro (FTD).

No caso de várias câmeras conectadas a um mesmo ponto de encontro, quanto maiores os atrasos para a sincronização, menor será a taxa de quadros por segundo (FPS).

O tempo de processamento da imagem deve ser levado em conta nos atrasos de sincronização. No caso de câmeras Gigabit Ethernet, este tempo de processamento deve ser somado ao FTD.

Bibliografia